ОТЧЕТ

# О выполнении работ по ФЦП «Мировой океан»

«Создание единой системы информации об обстановке в

Мировом океане»

за ____2000____год

ПРОЕКТ 2.1.4.2. (проект 18)  «Разработать методы и технологии подготовки, представления и распространения данных и информационной продукции о режимном состоянии Мирового океана».

1.Ожидаемый результат по проекту.

Концептуальная модель ЭРСП для ДВ региона, программные средства работы с гидрологическими и гидрохимическими базами данных.

2. Содержание и характеристика полученных результатов.

Разработаны предложения по концептуальной и логической структуре, а также практической реализации электронных справочных пособий по региону Дальнего Востока России. Предполагается универсальность программного модуля, который будет генерировать структуру и наполнение ЭРСП. Его продукт можно будет использовать как в среде конкретного персонального компьютера (на жестком или переносном диске), так и в среде Internet.

Разработаны и адаптированы существующие программные средства работы с информационной базой по гидрологическому и гидрохимическому режиму морей Дальнего Востока России, позволяющие готовить иллюстративный материал для наполнения ЭРСП.

Подготовлен программный комплекс, формирующий демонстрационную версию ЭРСП на морях Дальнего Востока России. Разрабатываемые программные блоки информационной системы-генератора предназначены для формирования единого источника информации на основе неоднородных данных.

Технология по подготовке климатических карт и графиков  для ЭРСП морей Дальнего Востока (Японское, Охотское, Берингово) состоит из следующих блоков:

- Формирование наиболее полных исторических океанографических баз данных, относящихся как к отдельным дальневосточным морям, так и к некоторым их шельфовым районам в едином унифицированном формате хранения (в виде рейсовых наборов).

- Качественный контроль и редактирование исторических данных в компактных по пространству и периодам наблюдений выборках.

3.  Выборки данных по различным ключам.

- Интерполяция и сглаживание наблюденных элементов.

- Расчет производных и интегральных характеристик (плотность,   теплосодержание,      динамические высоты).

- Расчет статистических характеристик на заданной картографической сетке с необходимой дискретностью по широте и долготе (экстремальные и средние значения, среднеквадратичные отклонения, статистические распределения, доверительная вероятность определения статистик). Этот блок может наращиваться другими программными продуктами, предназначенными для решения широкого круга прикладных задач. Визуализация наблюденных данных и результатов расчетов может осуществляется как авторскими программами, так и лицензионными графическими редакторами.

- Построение графиков сезонного хода и профилей вертикального распределения температуры и солености с использованием программы Мастер Графиков.

- Конвертация файлов данных с расширением .dbf  в текстовый вид, необходимый для использования в графическом пакете Surfer.

- Построение карт горизонтального распределения гидрологических и гидрохимических элементов графическим пакетом SURFER.

- Формирование электронной версии ЭРСП по ДВ морям или частям их акваторий, с помощью программы «Информационная система - генератор», которая предназначена для построения единого источника информации на основе неоднородных данных. В качестве таких данных рассматривается текстовая, графическая и табличная информация, а также информация в виде гипертекста (HTML).

3. Использование и внедрение полученных результатов. Оценки их роли и места

в ЕСИМО.

Разработанные программные средства и технологии будут использованы при подготовке иллюстративного материала и формировании статических вариантов электронных режимно-справочных пособий на морях Дальнего Востока.

4. Оценки соответствия полученных результатов.

Работы по теме выполнены в соответствии с календарным планом и техническим заданием по проекту.

5. Проблемы и трудности.

Нет.

Директор ДВНИГМИ

__________Волков Ю.Н

Ответственный исполнитель

И. о. зав. ООЭМ

__________Лучин В.А.