ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТЧЕТ

о выполнении работ по подпрограмме “Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

ФЦП “Мировой океан”

за   2001  год

ПРОЕКТ  31 (ТЕМА)  2.1.4.15  « Разработать информационно-справочную подсистему получения специализированной режимной гидрометеорологической информации для акватории морей и шельфа, слабо освещенных наблюдениями ».

1. Формулировка ожидаемого результата по проекту  на год

Анализ ветро - волнового режима на акватории  Сахалинского залива на базе судовых наблюдений.

2.  Полученный   результат по проекту за год

Цель работы состояла в освещении  ветро - волнового режима Сахалинского залива. В работе приводится подробный анализ ветра над открытой акваторией залива и  у побережья. На основе данных прибрежных станций за весь период наблюдений и судовых наблюдений за период май-ноябрь 1977 - 1988 гг.  выполнена оценка его  режимных и вероятностных характеристик, таких как: средняя месячная и годовая скорость ветра, максимальная скорость ветра и его порывов, повторяемость направления и скорости ветра заданной интенсивности на прибрежных ГМС, повторяемость направлений ветра и штилей над акваторией Сахалинского залива за июль-октябрь (навигационный период) по данным судовых наблюдений, повторяемость направления  штормового ветра (более 15 м/с)  по ГМС и над открытой акваторией Сахалинского залива  и в июле-октябре, повторяемость и обеспеченность скоростей максимальных ветров по градациям для ГМС Сахалинского залива, расчетные скорости ветра редкой повторяемости ( от 1 раза в год до 1 раза в 100 лет  , возможные в период с июля по октябрь на ГМС  Москальво и о. Байдукова.

Выполнен анализ  режима ветрового волнения и зыби. Получены основные характеристики, такие как повторяемость высот и периодов  ветрового волнения и волн зыби в теплый период, связь их с различными направлениями и скоростями ветра, расчетные   высоты волн редкой повторяемости (1 раз в 100 лет). Приводится перечень случаев сильного ветрового волнения (6м  и более) по сводкам судовых наблюдений.

На основе анализа судовых наблюдений и данных прибрежных станций получено:

1. Летний муссон в Сахалинском заливе выражен менее ярко по сравнению с зимним и характеризуется южными и юго-восточными ветрами (ветры с моря), общая повторяемость которых составляет 40-50% над  открытой акваторией и  в среднем около 25 % на побережье; В осенне-зимний период увеличивается повторяемость ветров северо-западных и западных направлений, которая достигает 40-50%. Преобладающими направлениями ветра в годовом ходе для рассматриваемого района являются северо - западное и западное.

2.  В теплый период преобладают ветры скоростью до 10 м/с (82.8%). Сильные ветры (>15 м/с) наблюдаются редко (не более 5%). Летом для сильных ветров  характерны северные и северо-западные направления. С июля по октябрь усиление ветра до 15 м/с и более происходит в четырех случаях из 100. Ветры более 20 м/с отмечаются редко – примерно в 3 случаях из 100. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в октябре-ноябре и могут   достигать ураганной силы 40 м/c, порывами до 53 м/с.

3. Соответственно ветровым условиям, в теплый период года в 53.2% случаев высота ветрового волнения не превышает 2 м, из них 27.7% приходится на штилевые условия наблюдений. Повторяемость высот волн более 6 м не превышает  2%. Максимальные высоты ветровых волн могут достигать 12 м и отмечаются во второй половине октября – начале ноября. Повторяемость ветровых волн такой высоты крайне низка и едва достигает 0.3%. Преобладающая повторяемость (до 90%) приходится на высоты волн до 4м.  Практически все случаи превышения волнами высоты 8 м соответствуют скоростям ветра более 10-15 м/с. В преобладающем большинстве случаев такие волны отмечаются при северных и северо-западных ветрах.

4.  В 18% всех наблюдений высоты волн зыби лежат в диапазоне от 2 до 4 м, в 8% - от 4 до 6 м. Повторяемость  волн зыби высотой более 6м составляет всего около 3%.  Максимум повторяемости высот волн зыби приходится также на высоты менее 2 м (70.7%),  основную же часть составляет случаи отсутствия зыби – 65.2%.

3. Использование и внедрение полученных результатов. Оценка  их роли и

места в подпрограмме

Полученные  оценки и характеристики ветрового и волнового режима на побережье и открытой части Сахалинского залива будут включены  в состав информационно-справочной базы  режимной гидрометеорологической информации для слабоосвещенных наблюдениями районов.

4. Оценка соответствия полученных результатов  ТЗ и календарному плану

Работа  выполняется на основе  Частного технического задания в соответствии с Календарным планом на 2001 г.

5. Проблемы и трудности

Проблем и трудностей нет

Руководитель организации

Директор ДВНИГМИ

_____________ Волков Ю.Н.

Ответственный исполнитель проекта, в.н.с.

______________ Савельев А.В.