ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за 2002 год

Индекс и наименование темы: 2.1.4.13.

НИР "Разработать методы и технологии подготовки и распространения специализированной информации о характеристиках состояния и возможного развития процессов и явлений в природной среде Мирового океана".

Срок выполнения темы: 1999 - 2007 гг.

- Ожидаемый результат по проекту

Первая версия регионального фрагмента модуля для работы с рядами инструментальных наблюдений за течениями.

- Содержание и характеристика полученных результатов

Реализована первая версия регионального фрагмента модуля для статистической обработки рядов инструментальных наблюдений за течениями. Модуль состоит из следующих блоков:

- блок для построения таблиц и диаграмм  повторяемости и обеспеченности морских течений;

- блок для построения синхронных среднесуточных векторов ветра и непериодических (остаточных) течений;

- блок расчета математических ожиданий и дисперсии скоростей течений;

- блок расчета турбулентных пульсаций скоростей течений;

- блок покомпонентного расчета спектральных характеристик морских течений.

Тестирование и верификация разработанных блоков осуществлялась с на специально подготовленной тестовой базе данных. База данных включает в себя временные ряды инструментальных морских течений – вектора скоростей течений изменяющиеся во времени, измеренные в различные годы в районе северо-восточного шельфа Сахалина. Все ряды предварительно проходили качественный анализ на наличие в данных сбоев и нарушения синхронизации по времени. Кроме рядов инструментальных наблюдений база данных содержит вычисленные на основе исходных данных значения периодической и непериодической составляющих течений.

Проведенные расчеты характеристик морских течений, с применением разработанного модуля, хорошо согласуются с результатами исследований других авторов полученных ранее.

Дальнейшая работа в рамках данной темы предполагает, наполнение модуля другими функциональными блоками, реализующими методы теории вероятностей и математической статистики, а так же интегрирование в среду интернет.

- Использование и внедрение полученных результатов.

Оценки их роли и места в подпрограмме

Область применения – проведение прикладных работ с целью определения некоторых характеристик инструментальных рядов течений.

Окончательная версия модуля для обработки рядов инструментальных наблюдений за течениями будет включена в дальневосточный фрагмент единой системы информации об обстановке в Мировом океане.

- Оценки соответствия полученных результатов

Полученные результаты соответствуют техническому заданию и календарному плану.

- Проблемы и трудности

Нет.

Руководитель организации

Директор ДВНИГМИ

Ю. Н. Волков

Ответственный исполнитель проекта

н.с. ОИО		 С. И. Рыбалко