ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за __2002________год

ПРОЕКТ (ТЕМА).2.1.6.3  ”Обеспечить устойчивое  функционирование и дальнейшее  развитие национальной системы предупреждения о цунами”

______1999-2002___

- Ожидаемый результат по проекту

Типовая методика создания локальных систем раннего обнаружения и предупреждения о цунами для наиболее цунамиопасных пунктов

2. Содержание      и       характеристика        полученных

результатов

Подготовлены  согласно ТЗ рекомендации и предложения для разработки типовой  методики проектирования локальных  систем (ЛС) предупреждения о цунами.     В  рамках  обоснования  необходимости  создания  ЛС  сформулированы  цели   и задачи,  решаемые  локальными  системами  .  Дано  обоснование  выбора  района  ЛС  по  максимальным  высотам  заплеска  цунами.

Предложено  при  создании  ЛС  учитывать  необходимость  использования  измерительных  элементов  ЛС  в  работе  СПЦ  территориального  уровня.  Описано  предполагаемое  инструментальное  обеспечение  функционирования  сейсмологической  и  гидрофизической  подсистем.  Кратко  описана  работа  Камчатской  локальной  сейсмической  сети  с  целью  использования  опыта  ее  эксплуатации  при  проектировании  сейсмической  подсистемы,  рассмотрена  возможность  включения  Камчатской  сети  в  действующую  территориальную  СПЦ  Камчатки.  Указаны  недостатки  и  достоинства  существующей  гидрофизической  подсистемы,  рекомендовано  использование  отечественных  измерительных  комплексов.

Предложено  пересмотреть  некоторые  коцептуальные  положения,  сформулированные  в  “Техническом  проекте  оснащения  СПЦ  России  современными  технологиями,  средствами  и методами“.  Рекомендовано  построение  алгоритма  функционирования  ЛС  на  базе  работы  ЛС  по  пороговым  значениям  регистрируемых  измерительными  подсистемами  параметров,  предложено  описание  необходимых  для   ЛС  информационно- НИР.

Указано  на  необходимость  пересмотра  существующих  документов,  регламентирующих  деятельность  существующей  СПЦ  с  учетом  разделения  системы  на  местный  и  территориальный  уровни (на  стадии  опытной  эксплуатации  ЛС).

Переведены  в электронный вид  “Таблицы времен добегания цунами до побережья Приморья“.

3. Использование и внедрение полученных результатов.

Оценки их роли и места в подпрограмме

Предложения  и рекомендации используются ЦКБ ГМП,  как  головной  организацией  по  теме,  для  разработки  типовой  методики  создания  ЛС  раннего  обнаружения  и  предупреждения  о  цунами  для  наиболее  цунамиопасных  пунктов.

Таблицы…“  предназначены  для использования  в СПЦ  Приморского УГМС.

4. Оценки соответствия полученных результатов

Работы выполнены полностью  в соответствии с  ТЗ и календарным  планом

5. Проблемы и трудности       нет

Директор  ДВНИГМИ

______________________Волков  Ю.Н.

Ответственный  исполнитель  проекта

_________________ст.науч.сотр.ООЭМ  Ковбас Ю.Д.